## Slide 1
ro
工作×プログラミング ワークショップ
遊びの天才になろう！
指導者向けマニュアル
横浜市デジタル統括本部
神奈川大学経営学部道用ゼミ

## Slide 2
INDEX
このワークショップの狙い p.2
ワークショップの特長 p.3
ワークショップの構成 p.4
用意するもの p.5
タイムテーブルの例 p.6
ミッション1 回答例 p.9
ミッション2 ものカード 回答例 p.13
ミッション2 ミッションカード 回答例 p.21
APPENDIX p.31 トラブルシューティング等MESHに関する情報 ライセンスに関する情報

## Slide 3
このワークショップの狙い
このワークショップは、次世代DX人材の育成を目的に作成しました。
ワークショップで使用する「MESH（メッシュ）」は、プログラミングの経験がない方でも直感的に使えるプログラミング・ツールです。
MESHと身近なものを組み合わせて試行錯誤しながら色々なしくみを作る体験を通して、 遊びながらプログラミングに親しむとともに、日常の様々な場面でプログラミング技術が使われ、 私たちの生活の利便性や安全性、楽しさなどにつながっているという気づきを得ることができます。
また、工作やゲームの要素も含まれているので、ふだんデジタル技術になじみが薄かったり、 苦手意識のある子どもや先生方にも楽しく取り組んでいただけたら幸いです。

## Slide 4
ワークショップの特長
子どもにとって身近で好きなこと ＝ 遊びをテーマに興味を喚起します。
ゲーミフィケーションの要素を取り入れ、子どものやる気を引き出します。
段階的に課題の難易度を上げ、自己効力感・モチベーションを高めます。
課題はどれも決まった正解はありません。子どもたちの自由な発想を大切にしてください。
画面の中で完結するのではなく、身近なものとセンサーなどを組み合わせた仕組みをつくることで、日常生活とプログラミングの接点を見出しやすくなります。

## Slide 5
ワークショップの構成
ステップバイステップでプログラミングの方法を学び、最後は自由に作品を制作します。
ミッション1
ミッション2
ミッション3
MESHブロックとタブレットを使って、MESHの基本的な使い方を学びます。 「○○すると□□する」というプログラミングの基本を体験します。
ミッション1で学んだことをもとに、少し複雑なしくみにチャレンジします。
ミッションをクリアする方法に決まった正解はありません。想像力と創造力を働かせて、IoTのしくみを自分の手でつくり出していきます。
新しい遊びを考え、カタチにしていきます。
既存の遊びをアップデートしたり、まったく新しい遊びを開発したり、自由な発想で楽しみます。

## Slide 6
用意するもの
▶タブレット
MESHを接続（ペアリング）し、プログラミングを行うタブレット
事前にMESHの環境を整え、充電も忘れずに行う。
▶MESHブロック
LEDブロック、ボタンブロック、動きブロック、明るさブロック、
人感センサーブロック、温度・湿度ブロック
※充電も忘れずに行う。グレーのGPIOブロックは本ワークショップでは使用しない。
▶カード、シート、コマ
遊びの天才への道シート、ものカード、ミッションカード、ワークシート
ワークショップスライド、コマとなるもの
▶ミッション2で使用する雑貨
ハンガー、わりばし、紙コップ、サングラス、スプーン、イス
▶その他道具類
両面テープ、マスキングテープ、輪ゴムなど、MESHブロックを雑貨に
固定するために必要な消耗品。
また、はさみ、厚紙、色鉛筆など工作用具もあると良い。
▶筆記具
アイデア出しの付せんやワークシートに記入するための筆記具
▶あったらいいもの
スライド投影用モニタ、時計・タイマー
▶ミッション3で使用する雑貨例

## Slide 7
カード出力時の注意
ものカード、ミッションカードを、市販の名刺用紙などに印刷する場合以下にご注意ください。
※お使いのパソコンやプリンターの種類によって操作画面及び方法が違う場合が有ります。
③短辺を綴じる
①ページサイズ：実際のサイズ
②用紙の両面に印刷
市販の名刺用紙
印刷する際のプリンター設定の例

## Slide 8
タイムテーブルの例（ミッション1～2）
WS Time | LAP | 動画 Time | 項目 | 内容
0:00:00 ～0:03:00 | 3min | 0:00:00 （一時停止）0:01:40 | オープニング | MC挨拶 アイスブレイク
0:03:00 ～0:08:00 | 5min | 0:01:45 （一時停止）0:04:45 | ワークショップの進め方 MESHの紹介 | ワークショップの概要、MESHの紹介 ワークショップで使うもの MESHアプリの使い方デモンストレーション
0:08:00 ～0:20:00 | 12min | 0:04:50 （一時停止）0:05:18 0:05:22 （一時停止）0:06:05 | ミッション1 ＊MESHの基本的な使い方を習得しよう！ | ミッション1-1の説明 ミッション1-1 実習タイム（2min） ミッション1-1 答え合わせと操作デモンストレーション ミッション1-2～4 実習タイム（8min） ※ ミッション1-4は早く進んだグループのみ
0:20:00 ～0:36:00 | 16min | 0:06:09 （一時停止）0:06:46 | ミッション2 ＊しくみをつくってみよう | ミッション2の進め方説明 実践タイム（15min）
0:36:00 ～0:40:00 | 4min | 0:06:51 | エンディング | ミッション3の説明 ワークシート紹介 エンディング
0:40:00 ～0:45:00 | 5min | － | 片付け | 
※ 教材動画を使用して実施いただく場合の想定タイムテーブルです。

## Slide 9
タイムテーブルの例（ミッション3～発表会）
WS Time | LAP | 動画 Time | 項目 | 内容
0:00:00 ～0:02:00 | 2min | 0:00:00 | オープニング | MC挨拶 前回の振り返り
0:02:00 ～0:25:00 | 23min | 0:01:12 （一時停止）0:02:08 | ミッション3 | ミッション3の説明 ミッション3 実習タイム（22min）
0:25:00 ～0:35:00 | 10min | 0:02:12 （一時停止）0:02:31 | 発表会 | ＜先生から＞発表方法の説明 発表・遊び合い 時間が限られるため、隣の子ども/グループ同士で、互いの作品で遊んでみるなどの方法を想定
0:35:00 | 5min | 0:02:36 （一時停止）0:02:53 0:02:59 | エンディング | グループ内で感想の共有
0:40:00 | 5min | － | 片付け | 
※ 教材動画を使用して実施いただく場合の想定タイムテーブルです。

## Slide 10
回答例
ミッション1・2の作例をご紹介します。
少し複雑なプログラムを組んでいるものもありますが、あくまでも作例です。
決まった正解はありませんので困ったときに参考にしてください。

## Slide 11
ミッション1 回答例
ミッション1-1 回答例

## Slide 12
ミッション1 回答例
ミッション1-2 回答例

## Slide 13
ミッション1 回答例
ミッション1-3 回答例

## Slide 14
ミッション1 回答例
ミッション1-4 回答例

## Slide 15
ミッション2 ものカード 回答例①
動きブロックをギターのピックに見立てました。
ギターを掻き鳴らすと色々な音が出るように、スイッチブロックで異なるギター音が順番に出力される設定にしました。

## Slide 16
ミッション2 ものカード 回答例②
わりばしに動きブロックを取り付けて魔法のつえを作りました。
つえを振ることで、LEDブロックの光が点滅するのと同時に、スピーカーブロックから音が出るように設定しました。

## Slide 17
ミッション2 ものカード 回答例③
紙コップを二つ合わせて宝箱に見立てました。上部を開けると、コップの中に設置した明るさブロックが感知し、キラキラという音とともにLEDブロックが1秒ごとに色を変えて光ります。※ 色が変わる間隔はタイマーブロックで設定しています。
カウンターブロックとタイマーブロックをつないで、4色の点灯が2巡したら光が止まるようにしてみました。
キラキラキラ～

## Slide 18
ミッション2 ものカード 回答例④
紙コップ二つを合わせてマラカスを作りました。振ると、コップの中に取り付けた動きブロックが感知しマラカスの音が流れるのと同時にLEDブロックが１秒間隔で緑色に点滅します。マラカスの音はスマートフォンから録音しています。
シャカシャカ
シャカシャカ…♪

## Slide 19
ミッション2 ものカード 回答例⑤
サングラスの内側に明るさブロックを取り付けました。掛けることでブロックがふさがれると、向かって左側に取り付けたLEDブロックが3秒間みどり色に点滅し、スピーカーから楽しそうな笑い声が聞こえてくる仕組みです。
あはは
ははははは
あはは
ははははは
ピカピカッ

## Slide 20
ミッション2 ものカード 回答例⑥
明るさブロックをスプーン置きに見立て、「ふさぐものが無くなったら」信号を送るように設定しました。スプーンを持ち上げると叫び声が聞こえ、タブレットに「誰かにプリン食べられちゃうよ！」と通知が届きます。

## Slide 21
ミッション2 ものカード 回答例⑦
イスの背もたれに明るさブロックを仕掛け、誰かがイスに座るとブロックがふさがれて驚いた声が流れ、座った人をびっくりさせる仕組みです。
うわ～～！

## Slide 22
ミッション2 ものカード 回答例⑧
自分の手に動きブロックを貼り付け、「は～!!」と手を強く突き出すと、あらかじめスマートフォンから録音した効果音が流れる仕組みです。
は～!!

## Slide 23
ミッション2 ミッションカード 回答例①
通知の内容はタブレット/PCで文字入力します。例では「手を叩く音がしたよ！」としています。

## Slide 24
ミッション2 ミッションカード 回答例②
ボタンが1回押されると、スピーカーからの声とタブレット/PCに表示される文字で「おはようございます」と通知されます。

## Slide 25
ミッション2 ミッションカード 回答例③
「ありがとう」という声でマイクブロックが音を感知すると、LEDブロックが点滅します。

## Slide 26
ミッション2 ミッションカード 回答例④
明るさブロックを手などで覆って暗くすると、事前にタブレット/PCに録音したお化け屋しきのような怖～い音が流れてきます。
お化け屋しき

## Slide 27
ミッション2 ミッションカード 回答例⑤
宇宙人の音
人感ブロックが人の動きを感知すると、事前にタブレット/PCに録音した宇宙人のような音が流れてきます。

## Slide 28
ミッション2 ミッションカード 回答例⑥
明るさブロックが明るさを感知するのと同時に動きブロックが振られると、タブレット/PCに内蔵されたカメラで写真を撮影します。

## Slide 29
ミッション2 ミッションカード 回答例⑦
ボタンブロックと複数のスピーカーブロックとの間にスイッチブロックを入れることで、スピーカーの音をランダムに切り替える仕組みができます。

## Slide 30
ミッション2 ミッションカード 回答例⑧
入力の信号を受け取った後、一定時間待ってから次のブロックに信号を送る場合はタイマーブロックを使用します。
今回は、ボタンを1回押されたら（入力）、3秒待った後にスピーカーから花火の音が流れるよう設定しました。

## Slide 31
ミッション2 ミッションカード 回答例⑨
カウンターブロックを使用すると「〇回△△したら」というように、信号を受け取った回数を数えることができます。
今回は人感ブロックが感知できるような動作を5回行うことで、ベルの音が鳴る仕組みを作りました。

## Slide 32
ミッション2 ミッションカード 回答例⑩
タイマーブロックを使用すると、一定時間待つ、指定した時刻に信号を送る、というような時間に関する設定が可能になります。今回は3秒間隔でLEDが白色に点灯する仕組みを作りました。

## Slide 33
appendix

## Slide 34
MESHについて
MESHは、あったらいいなをカタチにできるツールです
ボタン
ブロック
動き
ブロック
LED
ブロック
人感
ブロック
明るさ
ブロック
温度・湿度
ブロック
GPIO
ブロック

## Slide 35
MESHについて
MESHブロック
シンプルでコンパクトな全7種類のワイヤレスブロック。
それぞれが機能を持ち、無線でMESHアプリとつながることができます。
※MESHブロックの種類と機能についてはこちらをご覧ください

## Slide 36
MESHについて
MESHアプリ
MESHブロックと連携して、さまざまなことを実現可能にするアプリです。
ドラッグ&ドロップのタッチ操作で、誰でも手軽にプログラミングを行うことができます。
※MESHアプリの対応OS／バージョンに関する最新情報はこちらをご覧ください

## Slide 37
MESHについて
ソフトウェアブロック
タブレット・スマートフォンのカメラやマイクなど、MESHアプリが起動しているデバイスの機能を
MESHアプリ上で使用するためのソフトウェアブロックです。
※ソフトウェアブロックの種類と機能についてはこちらをご覧ください

## Slide 38
MESHについて
ペアリングの仕方
初めてMESHブロックを使うときは、MESHアプリ上でMESHブロックを追加（接続）してください。
※ペアリングの仕方は動画でご紹介しています。こちらをご覧ください

## Slide 39
MESHについて
トラブルシューティング
トラブルやご質問に関しては、「MESHサポートサイト」をご覧ください。
MESHサポートサイト：https://support.meshprj.com/hc/ja

## Slide 40
本作品は CC BY-NC-SA ライセンスによって許諾されています。 ライセンス内容を知りたい方は https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ja でご確認ください。
改変後の内容について横浜市デジタル統括本部及び神奈川大学経営学部道用ゼミは責任を負いません。
本件に関するお問い合せは、横浜市デジタル統括本部デジタル・デザイン室（045-671-4797）までご連絡ください。
ライセンス情報
公開日：令和6年11月1日
横浜市デジタル統括本部
神奈川大学経営学部道用ゼミ
本パッケージの利用等により何等かの損害が発生したとしても横浜市デジタル統括本部及び神奈川大学経営学部道用ゼミは責任を負いません。

## Slide 41
End Of File

## Slide 42
0060AF
FDB834
FFF1D0
EF59A1
7FC036
84D0EF
テーマのフォント（日本語書体）
Latin Fonts
Typography
Noto Sans JP Regular 一般社団法人AIアラインメントネットワーク
Noto Sans JP Bold 一般社団法人AIアラインメントネットワーク
Regular → Bold は「太字」機能で変換する
（欧文書体）
Figtree Regular AI Alignment Network from Japan
Figtree Bold AI Alignment Network from Japan
Figtree Light AI Alignment Network from Japan
Regular → Bold は「太字」機能で変換する
GoogleスライドとPowerPointの両方でファイルを編集してもレイアウトが崩れないように、
Google Fontsより日本語書体を「Noto Sans JP」、欧文書体を「Figtree」に設定しています。
スライドの設定を細かく調整することで互換性を実現しているため、上記の書体以外を使用しないようにしてください。
Color
スライドのテーマとして、左の色を設定しています。
基本的に左2つの青と黄色を主に使いつつ、
アクセントを付けたいときに他の色を使ってください。